Famille petit électroménager : fiche consignes et ressources

Equipe de 5 maximum

Les cartes sont posées face « objet » visible sur la table.

1. Classer les objets du moins puissant au plus puissant. Vérifier votre réponse en retournant les cartes face « consommation ».

Les cartes sont remises face « objet » visible sur la table.

2. Classer les objets du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur. Vérifier votre réponse en retournant les cartes face « consommation ».

Choisissez chacun une des cartes-objet

3. Remplir la fiche réponse individuelle correspondant à votre objet.

Quelques précisions :

- Source : https://environnement.brussels/

Pour réaliser ce jeu, nous nous sommes basés sur des consommations et des utilisations moyennes.

Pour les calculs, nous avons utilisé un prix d’électricité de 0,20€/kWh (sachant qu’il était en moyenne en France de 0,1765 € en 2019)

Les émissions annuelles de CO2 ont été calculées sur base de la moyenne bruxelloise de 235g de CO2/kWh électrique (sachant qu’en France il est de 80g de CO2/kWh).

Nous avons établi ces fiches sur base d’un temps d’utilisation défini. Il y a donc une interdépendance directe entre le nombre d’heures d’utilisation en marche et le nombre d’heures en veille. Si l’on considère un temps d’utilisation plus important, la consommation en marche augmentera alors que la consommation en veille diminuera

- La lecture de la face « consommation »

- Les unités de mesure de l’énergie :

| Unité | Joule | Calorie | Kilowatt heure | Tonne équivalent pétrole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | J | cal | kWh | tep |
| Correspondance* | J | 1 | 0,239 | 2,78 x 10-7 | 2,39 x 10-11 |
|  | Cal | 4,18 | 1 | 1,16 x 10-6 | 1,0 x 10-10 |
|  | kWh | 3,6 x 106 | 8,6 x 105 | 1 | 8,60 x 10-5 |
|  | tep | 4,18 x 1010 | 1,0 x 1010 | 11630 | 1 |

*exemple pour la lecture du tableau : 1 J = 0,239 cal = 2,78.10-7 kWh = 2,39.10-11 tep

1kWh = 3,6.106 J = 8,6.105 cal = 8,6.10-5 tep

| - Pour en savoir plus sur la lecture des étiquettes : https://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/decrypter-les-etiquettes-environnementales-pour-etre-plus-eco-responsable |  |
| --- | --- |
| Famille gros électroménager : fiche consignes et ressources |

Equipe de 5 maximum

Les cartes sont posées face « objet » visible sur la table.

1. Classer les objets du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur. Vérifier votre réponse en retournant les cartes face « consommation ».

Choisissez chacun une des cartes-objet

2. Remplir la fiche réponse individuelle correspondant à votre objet.

Quelques précisions :

- Source : https://environnement.brussels/

Pour réaliser ce jeu, nous nous sommes basés sur des consommations et des utilisations moyennes.

Pour les calculs, nous avons utilisé un prix d’électricité de 0,20€/kWh (sachant qu’il était en moyenne en France de 0,1765 € en 2019)

Les émissions annuelles de CO2 ont été calculées sur base de la moyenne bruxelloise de 235g de CO2/kWh électrique (sachant qu’en France il est de 80g de CO2/kWh).

Nous avons établi ces fiches sur base d’un temps d’utilisation défini. Il y a donc une interdépendance directe entre le nombre d’heures d’utilisation en marche et le nombre d’heures en veille. Si l’on considère un temps d’utilisation plus important, la consommation en marche augmentera alors que la consommation en veille diminuera

- La lecture de la face « consommation »

1 cycle dure 3h en moyenne.

- Les unités de mesure de l’énergie :

| Unité | Joule | Calorie | Kilowatt heure | Tonne équivalent pétrole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | J | cal | kWh | tep |
| Correspondance* | J | 1 | 0,239 | 2,78 x 10-7 | 2,39 x 10-11 |
|  | Cal | 4,18 | 1 | 1,16 x 10-6 | 1,0 x 10-10 |
|  | kWh | 3,6 x 106 | 8,6 x 105 | 1 | 8,60 x 10-5 |
|  | tep | 4,18 x 1010 | 1,0 x 1010 | 11630 | 1 |

*exemple pour la lecture du tableau : 1 J = 0,239 cal = 2,78.10-7 kWh = 2,39.10-11 tep

1kWh = 3,6.106 J = 8,6.105 cal = 8,6.10-5 tep

| - Pour en savoir plus sur la lecture des étiquettes : https://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/decrypter-les-etiquettes-environnementales-pour-etre-plus-eco-responsable |  |
| --- | --- |

Famille télévision : fiche consignes et ressources

Equipe de 4 maximum

Les cartes sont posées face « objet » visible sur la table.

1. Classer les objets du moins puissant au plus puissant. Vérifier votre réponse en retournant les cartes face « consommation ».

Les cartes sont remises face « objet » visible sur la table.

2. Classer les objets du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur. Vérifier votre réponse en retournant les cartes face « consommation ».

Choisissez chacun une des cartes-objet

3. Remplir la fiche réponse individuelle correspondant à votre objet.

Quelques précisions :

- Source : https://environnement.brussels/

Pour réaliser ce jeu, nous nous sommes basés sur des consommations et des utilisations moyennes.

Pour les calculs, nous avons utilisé un prix d’électricité de 0,20€/kWh (sachant qu’il était en moyenne en France de 0,1765 € en 2019)

Les émissions annuelles de CO2 ont été calculées sur base de la moyenne bruxelloise de 235g de CO2/kWh électrique (sachant qu’en France il est de 80g de CO2/kWh).

Nous avons établi ces fiches sur base d’un temps d’utilisation défini. Il y a donc une interdépendance directe entre le nombre d’heures d’utilisation en marche et le nombre d’heures en veille. Si l’on considère un temps d’utilisation plus important, la consommation en marche augmentera alors que la consommation en veille diminuera

- La lecture de la face « consommation »

- Les unités de mesure de l’énergie :

| Unité | Joule | Calorie | Kilowatt heure | Tonne équivalent pétrole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | J | cal | kWh | tep |
| Correspondance* | J | 1 | 0,239 | 2,78 x 10-7 | 2,39 x 10-11 |
|  | Cal | 4,18 | 1 | 1,16 x 10-6 | 1,0 x 10-10 |
|  | kWh | 3,6 x 106 | 8,6 x 105 | 1 | 8,60 x 10-5 |
|  | tep | 4,18 x 1010 | 1,0 x 1010 | 11630 | 1 |

*exemple pour la lecture du tableau : 1 J = 0,239 cal = 2,78.10-7 kWh = 2,39.10-11 tep

1kWh = 3,6.106 J = 8,6.105 cal = 8,6.10-5 tep

| - Pour en savoir plus sur la lecture des étiquettes : https://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/decrypter-les-etiquettes-environnementales-pour-etre-plus-eco-responsable |  |
| --- | --- |
| Famille multimédia : fiche consignes et ressources |

Equipe de 5 maximum

Les cartes sont posées face « objet » visible sur la table.

1. Classer les objets du moins puissant au plus puissant. Vérifier votre réponse en retournant les cartes face « consommation ».

Les cartes sont remises face « objet » visible sur la table.

2. Classer les objets du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur. Vérifier votre réponse en retournant les cartes face « consommation ».

Choisissez chacun une des cartes-objet

3. Remplir la fiche réponse individuelle correspondant à votre objet.

Quelques précisions :

- Source : https://environnement.brussels/

Pour réaliser ce jeu, nous nous sommes basés sur des consommations et des utilisations moyennes.

Pour les calculs, nous avons utilisé un prix d’électricité de 0,20€/kWh (sachant qu’il était en moyenne en France de 0,1765 € en 2019)

Les émissions annuelles de CO2 ont été calculées sur base de la moyenne bruxelloise de 235g de CO2/kWh électrique (sachant qu’en France il est de 80g de CO2/kWh).

Nous avons établi ces fiches sur base d’un temps d’utilisation défini. Il y a donc une interdépendance directe entre le nombre d’heures d’utilisation en marche et le nombre d’heures en veille. Si l’on considère un temps d’utilisation plus important, la consommation en marche augmentera alors que la consommation en veille diminuera

- La lecture de la face « consommation »

- Les unités de mesure de l’énergie :

| Unité | Joule | Calorie | Kilowatt heure | Tonne équivalent pétrole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | J | cal | kWh | tep |
| Correspondance* | J | 1 | 0,239 | 2,78 x 10-7 | 2,39 x 10-11 |
|  | Cal | 4,18 | 1 | 1,16 x 10-6 | 1,0 x 10-10 |
|  | kWh | 3,6 x 106 | 8,6 x 105 | 1 | 8,60 x 10-5 |
|  | tep | 4,18 x 1010 | 1,0 x 1010 | 11630 | 1 |

*exemple pour la lecture du tableau : 1 J = 0,239 cal = 2,78.10-7 kWh = 2,39.10-11 tep

1kWh = 3,6.106 J = 8,6.105 cal = 8,6.10-5 tep

| - Pour en savoir plus sur la lecture des étiquettes : https://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/decrypter-les-etiquettes-environnementales-pour-etre-plus-eco-responsable |  |
| --- | --- |