savoir utiliser un microscope

Le microscope est un instrument qui permet de grossir des objets minces et traversés par la lumière, difficilement observables à l’œil nu.

Colorier sur le schéma et dans le texte les éléments :

qui grossissent  en vert

qui portent la préparation en noir

qui permettent l’éclairement  en rouge

qui permettent la mise au point en bleu

# Text boxes

A. Préparer le microscope.

1. Poser le microscope, la potence vers soi.

2. Vérifier que le petit objectif(X4) est bien enclenché.

3. Abaisser la platine au maximum sans forcer, avec la vis macro métrique.

B. Observer.

1.  Allumer l’éclairage.

2. Poser la préparation sur la platine, l’objet à observer dans  l’axe optique.

3. Régler la netteté de l’image : tout en regardant à travers l’oculaire, tourner doucement la vis macro métrique de façon à faire remonter la platine.

4. Rechercher la zone de la préparation la plus favorable à l’observation en la déplaçant sur la platine tout en continuant l’observation.

C. Augmenter le grossissement.

1. Passer à l’objectif moyen (X10), en tournant le revolver.

2. Régler de nouveau la netteté avec la vis micro métrique.

3. Passer si nécessaire au fort objectif et régler la netteté à l’aide de la vis micrométrique.

D. Pour finir…

- Eteindre la lumière.

2. Réenclencher le petit objectif.

3. Remonter un peu la platine.

4. Retirer la lame.

5. Remettre le microscope sur le chariot.

Calcul du grossissement :

G = grossissement de l’objectif X grossissement de l’oculaire exemple : G :X 100

G : X 40