Les différentes parties du microscope optique

Utiliser le microscope photonique

1- Préparer le microscope

S'installer en face du microscope.

Vérifier que le plus petit objectif soit en place et bien enclenché.

Abaisser la platine au maximum (vis macrométrique).

Allumer l'éclairage.

2- Placer la préparation microscopique sur la platine. Positionner l'objet dans l'axe du faisceau lumineux sans regarder dans le microscope.

3- Tourner la vis macrométrique pour faire une première mise au point en regardant à travers l'oculaire. Utiliser ensuite la vis micrométrique pour affiner la mise au point.

4- Rechercher la zone de la préparation la plus favorable à l'observation demandée en la déplaçant sur la platine (tout en continuant l'observation).

5- Régler l'intensité lumineuse à l'aide du bouton rhéostat afin d'avoir la meilleure luminosité pour observer l'objet étudié (lumière parfaitement blanche)

6- Régler ensuite la qualité de la lumière à l'aide du diaphragme puis la quantité à l'aide du condensateur.

7- Pour affiner l'observation, placer la zone à grossir au centre du champ de vision de l'oculaire. Tourner avec précaution le barillet et enclencher l'objectif supérieur. Reprendre les étapes 4 à 6.

ATTENTION : A L'OBJECTIF X40 UTILISER UNIQUEMENT

LA VIS MICROMETRIQUE !

(L'objectif étant très proche de la lame l'utilisation de la vis macrométrique peut entraîner la casse de celle-ci)

8- Une fois l'observation terminée :

Réenclencher le plus petit objectif

Abaisser la platine au maximum

Retirer la lame

Eteindre le microscope

# Text boxes

Objectif

La manipulation des éléments regroupés suivant :

Permet l'observation

Permet de rendre l'image nette

Permet de rendre l'image plus ou moins lumineuse

Vis macrométrique

Vis micrométrique

Eclairage incorporé

Languette de réglage du diaphragme

Condensateur

Vis de réglage du condensateur

Potence

Platine

Bouton rhéostat de réglage de l'intensité lumineuse

Oculaire